1.1.0.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU:

związanego z projektowaną przebudową mostu przez rzekę Krępiankę

w km 1+545 w ciągu drogi gminnej nr 190632W w miejscowości Solec nad Wisłą.

    - Przedmiot inwestycji ( zamierzenie projektowe )

Zamierzenie budowlane będące przedmiotem niniejszego opracowania projekto-

wego dotyczy przebudowy tymczasowego mostu stalowego z pomostem drewnia -

nym na przepust stalowo-żelbetowy wykonany z blachy falistej, projektowany na

obciążenia klasy „D ” wg. PN-85/S-10030, przez rzekę Krępianka w km 1+545

w ciągu drogi gminnej nr 190632W w miejscowości Solec nad Wisłą, w następującym zakresie.

1.1.1.1.   Zakres zamierzenia budowlanego:

- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych i zamknięcie ruchu kołowego na

obiekcie na czas robót,

- wytyczenie w terenie głównych osi projektowanego przepustu,

- przełożenie koryta rzeki ( tymczasowy przekop od strony prawego brzegu )

- rozebranie pomostu drewnianego istniejącego mostu

- rozebranie  konstrukcji stalowej ustroju niosącego istniejącego mostu

- rozebranie drewnianych przyczółków wraz z opierzeniem ścian

- rozkop istniejącej drogi, wykopy fundamentowe i pogłębienie dna koryta

rzeki w obrębie przepustu, zgodnie z projektem

- wykonanie palisady drewnianej ø8/160  na wlocie i wylocie przepustu oraz wzdłuż przepustu w obrębie wykopu,

- wykonanie ław fundamentowych ścian czołowych przepustu,

- ułożenie w korycie geosiatki o sztywnych węzłach – wyt. na

rozciąganie 40kN/m, z wypełnieniem tłuczniem 31.5/63 o grubości 30cm,

- wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowo-żwirowej o gr. 20 cm

pod część przelotową przepustu,

- montaż stalowej konstrukcji, części przelotowej przepustu,

- wykonanie i zagęszczenie obsypki wokół konstrukcji przepustu,

- wykonanie geomembrany nad konstrukcją przepustu,

- wyprofilowanie skarp nasypowych na wlocie i wylocie przepustu,

wraz z jednoczesnym zasypaniem części przelotowej przepustu,

- umocnienie dna rzeki, na wlocie i wylocie przepustu, narzutem kamiennym na długości L=3,0m,

- przełożenie rzeki w światło przepustu z jednoczesnym zasypaniem tymczasowego przekopu,

- wykonanie nasypu dojazdu prawobrzeżnego,

- wykonanie ław fundamentowych wraz z kotwami dla zamocowania słupków

projektowanych barieroporęczy mostowych,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni nad przepustem i dojazdu

lewobrzeżnego,

- wykonanie umocnienia skarp geomatami oraz biomatą zawierającą nasiona traw,

- obramowanie w/w umocnienia skarp oraz wlotu i wylotu konstrukcji

przepustu trapezowymi materacami gabionowymi,

- wykonanie barier ochronnych na dojazdach do przepustu,

- dokonanie odbioru robót i włączenie obiektu do eksploatacji,

- rozebranie tymczasowej kładki dla pieszych.

1.1.2.   Istniejący stan zagospodarowania terenu:

1.1.2.1.  Most – istniejący most stanowi pomost drewniany ułożony na stalowych belkach

walcowanych opierających się na drewnianych jarzmach przyczółków

długość mostu                                     L = 8,50 m

szerokość mostu w świetle poręczy   B =  5,16 m

Światło mostu                                  Lśw  =  6,40 m

Dno rzeki pod mostem umocnione jest narzutem kamiennym, stożki przyczółków

są nie umocnione

Rzędna dna pod mostem 126,08 m npm.

1.1.2.2. Obustronne dojazdy do mostu:

Szerokość korony drogi na dojazdach wynosi: L = 4,00 m

Nawierzchnia dojazdów:

- dojazd lewobrzeżny, nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm

- dojazd prawobrzeżny, nawierzchnia gruntowa utwardzona.

Szerokość nawierzchni B = 3,00 m

1.1.2.3. Urządzenia uzbrojenia terenu:

W sąsiedztwie obszaru projektowanej zabudowy nie występują żadne urządzenia

uzbrojenia terenu.

1.1.3.   Projektowany stan zagospodarowania terenu:

1.1.3.1. Projektowany przepust wraz z obustronnymi dojazdami:

Projekt przewiduje wybudowanie przepustu stalowo-żelbetowego składającego

się z części przelotowej wykonanej z blachy falistej oraz żelbetowych części:

wlotowej i wylotowej, w postaci żelbetowych ław fundamentowych o grubości

30 cm i wysokości 172 cm.

Projektuje się umocnienia dna rzeki narzutem kamiennym gr. 20 cm, po 3,00 m

przed i za przepustem ( na wlocie i wylocie przepustu) na szerokości koryta rzeki

które w obrębie przepustu wynosi 6,00 m.

Dodatkowo wlot i wylot przepustu (wykop w obrębie przepustu) zabezpieczony 	będzie palisadą wykonaną z wbijanych w grunt kołków drewnianych 8/160 cm.

Przepust jest typową konstrukcją o symbolu MultiPlate MP 150

typ L 46 ( 5,03x3,36) m.

Projektuje się posadowienie przepustu na wlocie i wylocie – na ławach

fundamentowych natomiast część przelotową na:

- podłożu piaskowo-żwirowym o gr. 20 cm o wskaźniku zagęszczenia ID=0.98

- geosiatka o sztywnych węzłach (wytrzymałości na rozciąganie 40 kN/m),

- tłuczeń 31.5/63 o gr. 30 cm,

- geosiatka o sztywnych węzłach (wytrzymałości na rozciąganie 40 kN/m),

- grunt rodzimy.

Konstrukcja przepustu jest wtopiona w odtworzony nasyp drogowy z minimalnym

naziomem, warstwa nasypu, podbudowy i nawierzchni o grubości 0,88 m

Wyposażenie obiektu:

- 1.	Zastosowano nad przepustem barieroporęcze stalowe typ II (wzmocniony)

- o wysokości pochwytu h = 1100 mm od nawierzchni jezdni (ławy chodnika )

- o rozstawie słupków co 1,00 m.

- 2.	Na dojazdach projektuje się zabezpieczenie stalowymi barierami ochronnymi

- typu SP-05 o rozstawie słupków co 2,00 m

- W przekroju poprzecznym szerokość w świetle prowadnic barier ochronnych

- wynosi L = 4,50 m

3.	Odwodnienie nawierzchni powierzchniowe z odprowadzeniem wód

opadowych  poprzez 2 % daszkowy spadek poprzeczny na jezdni,

5.	Zaprojektowano nawierzchnię nad przepustem:

- asfaltobeton – warstwa ścieralna gr. 5cm

- podbudowa tłuczniowa gr. 30cm

- zasypka piaskowo-żwirowa gr. 38cm o ID=0.98

- geomembrana,

- zasypka piaskowo-żwirowa gr. 15cm o ID=0.95

- przepust MP Typ L46(5.04x3.36)m

5.	Powierzchnie projektowanych skarp należy umocnić geomatami gr 17 mm

o masie powierzchniowej 380 g/m2 (oraz biomatą zawierającą nasiona traw 		ułożoną pod geomatą), zakres i kształt umocnienia dopasować do projekto			wanych skarp. Boczne krawędzie umocnienia oraz krawędzie przy 				podstawie skarpy umocnić materacami gabionowymi grubości 20 cm,

o prze	kroju 	trapezowym .

1.1.3.2. Organizacja ruchu kołowego na czas robót:

Na czas robót obiekt zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

Ruch odbywać się będzie objazdem, zgodnie z projektem tymczasowej organiza-

cji ruchu który opracuje i uzgodni Wykonawca robót, w ramach kontraktu.

1.1.4.   Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:

Tymczasowy jednoprzęsłowy most drewniany na belkach stalowych opartych na

drewnianych jarzmach – przeznaczony do rozbiórki.

Długość mostu          L =   8,50 m

Szerokość mostu       B =   5,16 m

Powierzchnia mostu  F = L x B = 8,50 x 5,16 = 43,86  m2

Projektowany przepust:

Długość całkowita przepustu                          L =  14,25 m

Szerokość części przelotowej przepustu         B =    5,13 m

Powierzchnia           F =  L x B = 14,25x5,13 = 73,11  m2

Projektowana nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm nad przepustem:

Długość nawierzchni           L = 6,00 m

Szerokość nawierzchni        B = 4,30 m

Powierzchnia F = L x B = 6,00 x 4,30 = 25,80 m2

Projektowana korekta nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm, dojazdów do przepustu:

Długość dojazdów:    L = 2x22,66 - 6,00 = 45,32-6,00=39,32 m

Szerokość nawierzchni dojazdów  B =  4,00  m

Powierzchnia nawierzchni  dojazdów:  F = L x B = 39,32 x 4,00 = 157,28 m2

Zarys tymczasowej kładki dla pieszych wykonanej z drewna:

Konstrukcja kładki posadowiona jest na drewnianych słupo-palach.fi. 12-15 cm

Długość kładki        L = 12,00+14,00+12,00 = 38,00 m

Szerokość kładki     B =   1,50 m

Powierzchnia           F = L x B = 38,00 x 1,50 = 57,00 m2

Roboty zabezpieczające:

Powierzchnie projektowanych skarp należy umocnić geomatami gr 17 mm

o masie powierzchniowej 380 g/m2 (oraz biomatą zawierającą nasiona traw 		ułożoną pod geomatą), zakres i kształt umocnienia dopasować do

projektowanych skarp. Boczne krawędzie umocnienia oraz krawędzie przy 		podstawie skarpy umocnić materacami gabionowymi grubości 20 cm,

o prze	kroju 	trapezowym .

# Uwaga:  Projekt nie przewiduje stałej zajętości gruntów poza istniejącym pasem

# drogowym.

1.1.5.   Dane dotyczące charakteru obiektu:

Zarówno obiekt mostowy jak i teren, na którym jest on zlokalizowany nie są

wpisane  do Rejestru Zabytków i nie podlegają szczególnej ochronie.

1.1.6.   Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej:

Obiekt nie znajduje się w granicach terenu eksploatacji górniczej.

Projektant:  mgr inż. Jerzy Materek

( RA-117/84 )