Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa budynku GOK w Solcu nad Wisłą |
| 1 |  | ŚCIANY |  |  |  |
| 1.1 | TZKNBK V - 232 szczyt | Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek. 13,90 | m2 m2 | 13,900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,900 |
| 1.2 | KNNR 10 0302-01 analogia | Ściany z desek o gr. 32 mm łączonych na styk, półżłobek lub żłobek i wpust(szczyt) 13,90 | m2 m2 | 13,900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,900 |
| 2 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  |
| 2.1 | TZKNBK V - 242 analogia | Wyjęcie świetlików "bawole oko" 2 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 2.2 | TZKNBK XV 0430-01 | Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie (1,00*1,50)*7+(1,50*0,60)+(0,9*0,7) | m2 m2 | 12,030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,030 |
| 2.3 | TZKNBK XX 0701-01 świetliki bawole oko | Wykonanie i złożenie ościeżnic do okien o kształtach łukowych (okrągłe, owalne) o śr. do 0.4 m w kompletny wyrób o przekroju do 50x80 mm 2 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 2.4 | TZKNBK XX 1201-01 świetliki bawole oko | Wykonanie skrzydeł okiennych o kształtach łukowych (okrągłe, owalne) bez szczeblin o wielkości do 0.25 m2 o przekroju ramiaka do 60x40 mm 2 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 2.5 | TZKNBK XIV 0103-18 obm. jak poz. 2,2 | Szklenie drewnianych zdejmowanych ram okiennych o powierzchni szyb do 0. 50 m2 szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym gr. 4 mm 12,03 | m2 m2 | 12,030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,030 |
| 2.6 | TZKNBK XV 0431-01 obm. jak poz. 2,2 | Zaimpregnowanie stolarki okiennej dwukrotnie środkiem ekologicznym 12,03 | m2 m2 | 12,030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,030 |
| 3 | DACH I OBRÓBKI BLACHARSKIE |
| 3.1 | TZKNBK V - 225 | Rozbiórka gontu pojedynczego - pochylenie połaci do 85% (23,70*9,60)*2+(5,65*9,60)+(11,30*3,10)+ 67,20 | m2 m2 | 611,510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 611,510 |
| 3.2 | KNR-W 4-01 0441-04 obm. jak poz. 3,1 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm łaty i kontr łaty 611,51*2 | m2 m2 | 1223,020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1223,020 |
| 3.3 | KNR K-05 0103-01 | Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach 611,51 | m2 m2 | 611,510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 611,510 |
| 3.4 | KNR-W 2-02 0410-03 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej łaty +kontr łaty 611,51*2 | m2 m2 | 1223,020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1223,020 |
| 3.5 | TZKNBK VI - 34 | Krycie dachu gontami o szer. 10 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, dł. gontów 40 cm 611,51 | m2 m2 | 611,510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 611,510 |
| 3.6 | KNR 4-01 0629-07 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza gontu środkiem ekologicznym metodą opryskiwania z przerwami 611,51 | m2 m2 | 611,510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 611,510 |
| 3.7 | KNR-W 2-02 0529-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy Powlekanej 4,20*6 | m m | 25,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,200 |
| 3.8 | KNR-W 2-02 0522-05 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów 6 | szt. szt. | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 3.9 | KNR-W 2-02 0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy Powlekanej 29,40+29,40+11,35+11,35 | m m | 81,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81,500 |
| 3.10 | KNR-W 2-02 0522-05 | Wylewki spustowe - montaż z gotowych elementów 6 | szt. szt. | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 4 |  | MAŁA ARCHITEKTURA |  |  |  |
| 4.1 | KALKULACJA WŁASNA | Montaż talicy reklamowo- informacyjnej 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |